# Гильотина с поворотным ударником 4х3200 мм

## Гидравлические гильотинные ножницы с поворотным ударником для рубки тонколистовой стали (код ТН ВЭД 8462391000)

Цена DDP Хабаровск 21 100 долларов США по курсу ЦБ на день оплаты, в т. ч. НДС

Срок действия предложенной цены 30 дней, цена может быть пересмотрена при значительном изменении валютных курсов

## Модель

QC12Y-4x3200

## Отличительные особенности

## Данный тип гильотины рассчитан на применение для рубки тонкого (до 4 мм), но широкого (до 3200) металлического листа. При этом обладает высокой производительностью и более низкой ценой по сравнению с гидравлическими ножницами, рассчитанными на рубку металла толщиной до 12 мм.

## Технические характеристики

Ширина рубки металла 3200 мм
Толщина листа 4 мм
Производительность 20 ударов в минуту
Модель двигателя Y802-6
Мощность 5,5 кВт
Давление на металл 450 Н/мм2
Между стоечное расстояние 3420 мм
Габаритные размеры 3840х1675х1620 мм
Вес 5100 кг

## Упаковка

деревянный ящик со стальным поддоном

## Срок поставки

30-35 дней с момента получения предоплаты

## Условия оплаты

30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56